## Slide 1: 通信系统综合设计
林迦勒 20200626
负责PPT制作、数字部分译码、误码率分析与绘图
林可冰 20200662
负责基础设置、模拟信号调制、加噪、解调
崔佳麒 20200637
负责数字部分信道编码、数字调制
玉功会 20201996
负责数字部分信道加噪、解调

## Slide 2
目录
01
实验内容
实验原理
代码解析
实验结论
02
03
04

## Slide 3: 实验内容
/01

## Slide 4: 实验内容
1、数字通信系统设计，该系统应具有以下模块：
（1）采用多种信道编码方式：可使用线性分组码、循环码、汉明码、卷积码、RS码等，在其中至少选择两种。
（2）采用多种调制方式：可使用BPSK、QPSK、FSK、MFSK、ASK、QAM等，在其中至少选择两种。
（3）通过AWGN信道，查看不同信噪比下的误码率。
（4）*可选部分，可选择PCM量化编码作为信源编码模块或者直接输入二进制或多进制码字。
2、模拟通信系统设计，选择AM、FM、PM中的一种，对系统建模，并讨论通过AWGN信道的不同信噪比情况。

## Slide 5: 实验原理
AWGN信道
通信系统
数字调制
模拟调制
/02

## Slide 6: AWGN信道
加性高斯白噪声 AWGN(Additive White Gaussian Noise) 是最基本的噪声与干扰模型。
加性噪声：叠加在信号上的一种噪声，通常记为n(t)，而且无论有无信号，噪声n(t)都是始终存在的。因此通常称它为加性噪声或者加性干扰。白噪声：噪声的功率谱密度在所有的频率上均为一常数，则称这样的噪声为白噪声。如果白噪声取值的概率分布服从高斯分布，则称这样的噪声为高斯白噪声。

## Slide 7: 通信系统
信息源（简称信源）：把各种消息转换成原始电信号，如麦克风。信源可分为模拟信源和数字信源。
发送设备：产生适合于在信道中传输的信号。
信道：将来自发送设备的信号传送到接收端的物理媒质。分为有线信道和无线信道两大类。
噪声源：集中表示分布于通信系统中各处的噪声。
接收设备：从受到减损的接收信号中正确恢复出原始电信号。
受信者（信宿）：把原始电信号还原成相应的消息，如扬声器等。
通信系统的一般模型

## Slide 8: 通信系统——数字通信系统

## Slide 9: 通信系统——模拟通信系统

## Slide 10: 数字部分——2ASK二进制幅度键控
ASK指的是振幅键控方式。这种调制方式是根据信号的不同，调节正弦波的幅度。幅度键控可以通过乘法器和开关电路来实现。载波在数字信号1或0的控制下通或断，在信号为1的状态载波接通，此时传输信道上有载波出现；在信号为0的状态下，载波被关断，此时传输信道上无载波传送。那么在接收端就可以根据载波的有无还原出数字信号的1和0。对于二进制幅度键控信号的频带宽度为二进制基带信号宽度的两倍。
1、2ASK调制
幅移键控法(ASK)的载波幅度是随着调制信号而变化的，其最简单的形式是，载波在二进制调制信号控制下通断， 此时又可称作开关键控法(OOK)。二进制幅度键控记作2ASK。2ASK是利用代表数字信息“0”或“1”的基带矩形脉冲去键控一个连续的载波，使载波时断时续地输出。有载波输出时表示发送“1”，无载波输出时表示发送“0”。2ASK信号可表示为
2ASK/OOK信号的产生方法通常有两种：模拟调制（相乘器法）和键控法。本模拟幅度调制的方法用乘法器实现。相应的调制如图1和图2：

## Slide 11: 数字部分——2ASK二进制幅度键控
2、2ASK解调
2ASK/OOK信号有两种基本的解调方法：非相干解调（包络检波法）和相干解调（同步检测法）。本实验设计要求的是相干解调，如图3：
包络检波法（非相干解调） － 不利用载波相位信息 ：
包络检波器
全波
整流
带通
滤波
低通
滤波
抽样
判决
定时脉冲
s(t)
A(t)

## Slide 12: 数字部分——2FSK二进制频移键控
频移键控是利用载波的频率变化来传递数字信息。在2FSK中载波的频率随二进制基带信号在f1和f2两个频率点间变化。故其表达式为
个2FSK可以看成两个不同载频的2ASK信号的叠加。因此2FSK信号时域表达式又可以写成
(1)
式中：g(t)为单个矩形脉冲，脉宽为Ts；
是的反码，若=1，则=0；若=0，则=1，于是
和分别是第n个信号码元（1或0）的初始相位。在移频键控中和不携带信息，通常和令和为零。因此2FSK信号表达式可简化为:。
其中，；

## Slide 13: 数字部分——2FSK二进制频移键控
1、2FSK调制原理
在二进制频移键控中，幅度恒定不变的载波信号的频率随着输入码流的变化而切换（称为高音和低音，代表二进制的1 和0）。产生FSK 信号最简单的方法是根据输入的数据比特是０还是１，在两个独立的振荡器中切换。采用这种方法产生的波形在切换的时刻相位是不连续的，因此这种FSK 信号称为不连续FSK 信号。）其实现如图1所示：

## Slide 14: 数字部分——2FSK二进制频移键控
2、2FSK解调原理
对于2FSK 信号的解调方式很多：相干解调、滤波非相干解调、正交相乘非相干解调。而2FSK 的非相干解调一般采用滤波非相干解调，解调原理是将2FSK信号分为上下两路2ASK信号分别进行解调，然后判决，这里的抽样判决是直接比较两路信号抽样值的大小，可以不专门设置门限。判决则应与调制规则相呼应，调制时若规定“1”符号为对应载波频率f1,则接受时上支路的样值大小，应判为“1”反之则判为“0”。

## Slide 15: 模拟部分——AM标准振幅调制
在图1中，若假设滤波器为全通网络（ H(ω)＝1），调制信号m(t)叠加直流A0后再与载波相乘，则输出的信号就是常规双边带调幅（AM）信号。AM调制器模型如图2所示。
AM信号的典型波形和频谱分别如图3(a)、(b)所示，图中假定调制信号m(t)的上限频率为ωh。显然，调制信号m(t)的带宽为Bm=fH。
由图3（a）可见，AM信号波形的包络与输入基带信号m(t)成正比，故用包络检波的方法很容易恢复原始调制信号。但为了保证包络检波时不发生失真，必须满足 ，否则将出现过调幅现象而带来失真。

## Slide 16: 模拟部分——AM标准振幅调制
AM信号的解调
调制过程的逆过程叫做解调。振幅波解调方法可分为包络检波和同步检波两大类。包络检波是指解调器输出电压与输入已调波的包络成正比的检波方法。由于AM信号的包络与调制信号成线性关系，因此包络检波只适用于AM波。AM信号的解调是把接收到的已调信号sAM(t)还原为调制信号m(t)。
包络检波法特点是：解调效率高；解调电路简单，特别是接收端不需要与发送端同频同相位的载波信号，大大降低实现难度。故几乎所有的调幅（AM）式接收机都采用这种电路。

## Slide 17: 代码解析
数字系统部分
模拟系统部分
/03

## Slide 18: 数字通信系统部分
%--------------------基础设置-----------------%
clear;close all; clc
t=1/360:1/360:20; %载波持续时间设置
Fc=36; %载波信号频率
Fd=20; %码速率
Fs=360; %抽样频率
carry=cos(2*pi*Fc*t); %载波表达式
x1=ceil(rand(1,1000)-0.5); %生成二进制消息
a=num2str(x1); %矩阵变成字符
b=strrep(a, ' ', ''); %去掉字符中的空格
figure(1);
subplot(2,1,1);
plot(x1);
title('消息');
axis([0 50 0 1]);
subplot(2,1,2);
plot(t,carry);
title('载波信息');xlabel('时间/s');ylabel('幅度');
axis([0 0.2 -1 1]);
%-------------------信道编码部分---------------%
%---------------------汉明码-------------------%
n=7; %Hamming码组长度n=2^m-1,4 (7,4)汉明码
m=3; %监督位长度
[H,G]=hammgen(m); %产生(n,n-m)Hamming码的生成矩阵和校验矩阵
x=reshape(x1,[],4); %调整矩阵行列
y1=mod(x*G,2); %产生编码数据
%---------------------循环码-------------------%
n1=7;k=4; %(3,2)循环码
pol=cyclpoly(n1,k); %循环码的生成多项式
[h,g]=cyclgen(n1,pol); %生成循环码
y2 = mod(x*g,2); %产生编码数据
%--------画出编码之后的图形--------%
figure(2);
subplot(2,1,1);
plot(y1);
title('汉明码');
axis([0 50 0 2]);
subplot(2,1,2);
plot(y2);
title('循环码');
axis([0 50 0 2]);

## Slide 19: 数字部分
%-----------数字调制部分------------%
%------------2ASK调制---------------%
code1=dmod(y1,Fc,Fd,Fs,'ask',2); %汉明码 2ASK调制
code3=dmod(y2,Fc,Fd,Fs,'ask',2); %循环码 2ASK调制
for i=1:20 %手动调节 2ASK部分 调节信号为 汉明码2ASK信号
if y1(i)==0
code11(30*(i-1)+1:30*i)=0;
else
code11(30*(i-1)+1:30*i)=code1(30*(i-1)+1:30*i);
end
end
for i=1:20 %手动调节 2ASK部分 调节信号为 循环码2ASK信号
if y2(i)==0
code33(30*(i-1)+1:30*i)=0;
else
code33(30*(i-1)+1:30*i)=code3(30*(i-1)+1:30*i);
end
end
figure(3);
subplot(2,1,1);
plot(code11);
title('汉明码 2ASK调制');
subplot(2,1,2);
plot(code33);
title('循环码 2ASK调制');
%------------------2FSK调制--------------------%
code2=dmod(y2,Fc,Fd,Fs,'fsk',2); %循环码 2FSK调制
code4=dmod(y1,Fc,Fd,Fs,'fsk',2); %汉明码 2FSK调制
figure(4);
subplot(2,1,1);
plot(code4);
title('汉明码 2FSK调制');
axis([0 50 -2 2]);
subplot(2,1,2);
plot(code2);
title('循环码 2FSK调制');
axis([0 50 -2 2]);

## Slide 20: 数字部分
%---------------------信道部分-----------------%
%---------------信噪比为20db的信道-------------%
s1=awgn(code1,20,'measured'); %汉明编码后经过2ASK调制信号通过20信噪比信道
s2=awgn(code2,20,'measured'); %循环编码后经过2FSK调制信号通过20信噪比信道
s3=awgn(code3,20,'measured'); %循环编码后经过2ASK调制信号通过20信噪比信道
s4=awgn(code4,20,'measured'); %汉明编码后经过2FSK调制信号通过20信噪比信道
figure(6)
subplot(4,1,1);
plot(s1);
title('汉明码2ASK信号 通过20db信道');
axis([0 50 -2 2]);
subplot(4,1,2);
plot(s2)
title('循环码 2FSK信号通过20db信道');
axis([0 50 -2 2]);
subplot(4,1,3);
plot(s3)
title('循环码 2ASK信号通过20db信道');
axis([0 50 -2 2]);
subplot(4,1,4);
plot(s4)
title('汉明码 2FSK信号通过20db信道');
axis([0 50 -2 2]);
%----------------数字解调部分-------------------%
znt1=ddemod(s1,Fc,Fd,Fs,'ask',2); %对汉明编码后经过2ASK调制信号通过20信噪比信道 进行解调
znt2=ddemod(s2,Fc,Fd,Fs,'fsk',2); %对循环编码后经过2fSK调制信号通过20信噪比信道 进行解调
znt3=ddemod(s3,Fc,Fd,Fs,'ask',2); %对循环编码后经过2ASK调制信号通过20信噪比信道 进行解调
znt4=ddemod(s4,Fc,Fd,Fs,'fsk',2); %对汉明编码后经过2fSK调制信号通过20信噪比信道 进行解调
figure(7)
subplot(4,1,1);
plot(znt1);
title('汉明码2ASK信号解调');
axis([0 50 0 1]);
subplot(4,1,2);
plot(znt2);
title('循环码2FSK信号解调');
axis([0 50 0 1]);
subplot(4,1,3);
plot(znt3);
title('循环码2ASK信号解调');
axis([0 50 0 1]);
subplot(4,1,4);
plot(znt4);
title('汉明码2FSK信号解调');
axis([0 50 0 1]);

## Slide 21: 数字部分
%-------------------译码部分--------------------%
newmsg1 = decode(znt1,n,k); %对解调后的2ask信号进行汉明译码
newmsg2 = decode(znt2,n1,k,'cyclic'); %对解调后的2fsk信号进行循环译码
newmsg3 = decode(znt3,n1,k,'cyclic'); %对解调后的2ask信号进行循环译码
newmsg4 = decode(znt4,n,k); %对解调后的2fsk信号进行汉明译码
figure(8)
subplot(4,1,1);
plot(newmsg1);
title('汉明码2ASK解调译码信号');
axis([0 50 0 1]);
subplot(4,1,2);
plot(newmsg2);
title('循环码2FSK解调译码信号');
axis([0 50 0 1]);
subplot(4,1,3);
plot(newmsg3);
title('循环码2ASK解调译码信号');
axis([0 50 0 1]);
subplot(4,1,4);
plot(newmsg4);
title('汉明码2FSK解调译码信号');
axis([0 50 0 1]);
%----------------误码率分析部分-----------------%
SNR=-10:10;
for i=1:length(SNR)
Ynt1=awgn(code1,SNR(i)); %加入高斯小噪声，信噪比从-10dB到10dB
Ynt2=awgn(code2,SNR(i));
Ynt3=awgn(code3,SNR(i));
Ynt4=awgn(code4,SNR(i));
Z1=ddemod(Ynt1,Fc,Fd,Fs,'ask',2); %调用数字带通解调函数ddemod对加噪声信号进行解调
[br, pe1(i)]=symerr(y1,Z1); %对解调后加大噪声信号误码分析(汉明码编码，2ask误码率分析)，br为符号误差数，pe(i)为符号误差率
Z2=ddemod( Ynt2,Fc,Fd,Fs,'fsk',2);%对解调后大噪声信号误码分析（循环码编码，2fsk误码率分析）
[br, pe2(i)]=symerr(y2,Z2);
Z3=ddemod(Ynt3,Fc,Fd,Fs,'ask',2); %对解调后大噪声信号误码分析（循环码编码，2ask误码率分析）
[br, pe3(i)]=symerr(y2,Z3);
Z4=ddemod(Ynt4,Fc,Fd,Fs,'fsk',2); %对解调后大噪声信号误码分析（汉明码编码，2fsk误码率分析）
[br, pe4(i)]=symerr(y1,Z4);
end

## Slide 22: 数字部分
%---------画出不同方式下信噪比与误码率关系------%
figure(5);
semilogy(SNR,pe1,'k--o'); %调用semilogy函数绘制“汉明码编码2ask”信噪比与误码率的关系曲线
hold on
semilogy(SNR,pe2,'c--+'); %调用semilogy函数绘制“循环码编码2fsk”信噪比与误码率的关系曲线
semilogy(SNR,pe3,'--'); %调用semilogy函数绘制“循环码编码2ask”信噪比与误码率的关系曲线
semilogy(SNR,pe4,'r--*'); %调用semilogy函数绘制“汉明码编码2fsk”信噪比与误码率的关系曲线
hold off
legend('汉明码2ASK','循环码2FSK','循环码2ASK','汉明码2FSK');
xlabel('信噪比 SNR(r/dB)');
ylabel('误码率 pe');
title('信噪比与误码率的关系');
axis([-10 10 0 0.5])
grid on

## Slide 23: 模拟通信系统部分
%--------------------基础设置-----------------%
clc;clear;close all
ts=0.00001; %信号抽样时间间隔
t=0:ts:10-ts; %时间向量
fs=1/ts; %采样频率
msg=cos(2*pi*t)+exp(-2*t).*sin(6*pi*t); %消息信号
A=1; %载波振幅
fc=1000; %载波频率
MSG=abs(fft(msg,256)); %对消息信号进行FFT
figure(1);
subplot(2,1,1);
plot(t,msg); %画出消息信号的时域谱
title('消息信号时域谱');
subplot(2,1,2);
plot(fftshift(MSG)); %画出消息信号的频谱
title('消息信号频域谱');
carry=A*cos(2*pi*fc*t); %载波信号
CARRY=abs(fft(carry,256)); %对载波信号求FFT
figure(2);
subplot(2,1,1);
plot(carry); %画出载波的时域谱
axis([0 500 -1 1]);
title('载波时域谱');
subplot(2,1,2);
plot(fftshift(CARRY)); %画出载波频谱
title('载波频域谱');
%------------------调制部分--------------------%
y1=ammod(msg,fc,fs); %使用ammod语句对msg进行AM调制
Y1=abs(fft(y1,256));
figure(3);
subplot(2,1,1);
plot(t,y1); %画出已调信号时域谱
title('已调信号时域谱');
subplot(2,1,2);
plot(fftshift(Y1)); %画出已调信号频谱
title('已调信号频域谱’);
%------------------信道部分--------------------%
y2=awgn(y1,15,'measured’); %调制信号通过信噪比为15db的信道
Y2=abs(fft(y2,256));
y4=awgn(y1,25,'measured’); %调制信号通过信噪比为25db的信道
Y4=abs(fft(y4,256));
figure(4);
subplot(2,1,1);
plot(t,y2); %已调信号通过信道之后的时域谱
title('15db噪声已调信号时域谱');
subplot(2,1,2);
plot(fftshift(Y2)); %已调信号通过信道之后的频域谱
title('15db噪声已调信号频域谱');
figure(6);
subplot(2,1,1);
plot(t,y4); %已调信号通过信道之后的时域谱
title('25db噪声已调信号时域谱');
subplot(2,1,2);
plot(fftshift(Y4)); %已调信号通过信道之后的频域谱
title('25db噪声已调信号频域谱');

## Slide 24: 模拟通信系统部分
%-----------------解调部分---------------------%
y3=amdemod(y2,fc,fs); %15db解调
Y3=abs(fft(y3,256)); %解调信号FFT
[br,pe1]=symerr(y1,y3);
xxx=pe1;
y5=amdemod(y4,fc,fs); %25db解调
Y5=abs(fft(y4,256)); %解调信号FFT
figure(5);
subplot(2,1,1);
plot(t,y3); %解调信号时域谱
title('15db解调信号时域谱');
subplot(2,1,2);
plot(fftshift(Y3)); %解调信号频谱.
title('15db解调信号频域谱');
figure(7);
subplot(2,1,1);
plot(t,y5); %解调信号时域谱
title('25db解调信号时域谱');
axis([0 10 -2 2]);
subplot(2,1,2);
plot(fftshift(Y5)); %解调信号频谱.
title('25db解调信号频域谱');

## Slide 25: 实验结论
/04

## Slide 26: 实验总结
1、在数字通信系统，2ASK与2FSK两种调制的情况下，由最后的产生的信噪比与误码率关系图可知：相同信噪比条件下，2ASK调制的信号误码率小于2FSK调制的信号误码率，循环码与汉明码在相同调制、相同信噪比条件下，误码率接近。
2、在模拟通信系统中，由图可知，信噪比越高，信号调制、解码的失真率越低，并且信道的信噪比会对信号的幅度产生影响。

## Slide 27: Thanks